Приложение №1

к документации о запросе цен №0006/ЗЦ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку ж/б изделий на 2015 год

Для проведения регламентированной процедуры на право заключения договора на поставку железобетонных изделий на 2015 год для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети»

| № п/п | Наименование продукции | Марка | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная | СНВ 7-13 | шт. | 30 |
| 2. | Трапецеидальная железобетонная приставка | ПТ 4,5 | шт. | 30 |

Техническое задание  Опора ж/б СНВ 7-13:

| Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона | Mизгиб, тс*м | Морозостойкость | Водонепроницаемость | ГОСТ, ТУ, Серия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | B | t | h | h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | В30 | 7,4 | F300 | W6 | ТУ 5863-007-00113557-94 Серия 3.407.1-143 |

Техническое задание  Трапецеидальная ж/б приставка ПТ 4,5:

| Длина | Ширина | Высота | Вес | Марка бетона | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4500 | 180/220 | 220 | 300 | 300 | ТУ 5863-007-00113557-94 |

- Поставщик должен иметь полномочия от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на поставку и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей в рамках настоящей процедуры, если Поставщик не является производителем предлагаемого оборудования и материалов.

- Поставщик обязан представить оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него правомочий от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на предложение в рамках настоящей процедуры этого оборудования  материалов, если Поставщик не является производителем предлагаемого оборудования и материалов.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам – ГОСТ (ам) установленным заводами производителями;

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2014 г.;

- Поставщик обязан предоставить соответствующие сертификаты качества и соответствия на продукцию;

- Требования к транспортировке - доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до ст.Тыгда Амурской области или автотранспортом.

Грузополучатель: ООО «Предприятие Зейские электрические сети», Амурская область, 676246, г.Зея, ул.Набережная, д.104.

- Условия оплаты – оплата товара производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или акта приема-передачи товара на основании счета-фактуры.

- Срок поставки продукции – 2015 год (конкретный срок согласовывается при подписании договора).

- Условия возврата при поставке некачественного оборудования и материалов – Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.