Приложение №1

к документации о запросе цен №0005/ЗЦ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку опор деревянных пропитанных (опоры ЛЭП 11м) на 2015 год

Для проведения регламентированной процедуры на право заключения договора на поставку опор деревянных пропитанных (опоры ЛЭП 11м)  на 2015 год  для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети»

Техническое задание:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дерево опоры | L=11,0 м (D верхнего торца - не менее 18 см) способ пропитки по ГОСТ 20022.6-93, глубина пропитки по ГОСТ 20022.0-93 | шт. | 30 |

Состояние древесины: детали опор должны быть окорены, с удалением луба. Сучья должны быть обрезаны вровень с поверхностью стойки. Не допускаются трещины: раскрытие 0,3см и более; длиной более 1м.

Стойки должны быть пропитаны антисептиком. Пропитка стойки должна производиться в автоклаве способом вакуум-давление-вакуум. Глубина проникновения антисептика – не менее 20 мм. Обработанная стойка должна иметь видимый слой пропитки (при спиле).

Срок службы опор, установленных непосредственно в грунт, не менее 40 лет.

Наличие сертификата соответствия.

- Поставщик должен иметь полномочия от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на поставку и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей в рамках настоящей процедуры, если Поставщик не является производителем предлагаемого оборудования и материалов.

- Поставщик обязан представить оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него правомочий от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на предложение в рамках настоящей процедуры этого оборудования  материалов, если Поставщик не является производителем предлагаемого оборудования и материалов.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам – ГОСТ (ам) установленным заводами производителями;

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2014 г.;

- Поставщик обязан предоставить соответствующие сертификаты качества и соответствия на продукцию;

- Требования к транспортировке – доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до ст.Тыгда Амурской области или автотранспортом.

Грузополучатель: ООО «Предприятие Зейские электрические сети», Амурская область, 676246, г.Зея, ул.Набережная, д.104.

- Условия оплаты – оплата товара производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или акта приема-передачи товара на основании счета-фактуры.

- Срок поставки продукции – 2015 год (конкретный срок при подписании договора).

- Условия возврата при поставке некачественного оборудования и материалов – Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества;