Приложение №2

к документации о запросе предложений №0012/ЗП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудит)

с разработкой энергетического паспорта на 2015 год

1.Объекты энергетического обследования: ООО «Предприятие Зейские электрические сети»

Ранее энергетическое обследование предприятия не проводилось.

1.1. Здания, помещения (производственная база по г.Зея ул.Набережная, д.104):

| № | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание (контора) | 85,7 м² |
| 2 | Склад общей | 675,3 м² |
| 3 | Гараж (стояночные боксы) | 425,6 м² |
| 4 | Ремонтный цех | 114 м² |
| 5 | Диспетчерская | 16,3 м² |

1.2. Потребление электрической энергии: 11840 кВ*ч (факт 2013г.)

1.3. Система теплоснабжения: местное – наличие собственной котельной (дрова)

1.4. Система водоснабжения: местное – наличие скважина (насосная станция)

1.5. Система водоотведения: септик

1.6. Трансформаторные подстанции:

ТП - 23 шт. (16шт. - г.Зея; 2шт. - с.Овсянка (Зейский район) 1шт. – с.Заречная слобода (Зейский район); 3шт. - п.Тыгда (Магдагачинский район); 1шт. - п.Сиваки (Магдагачинский район))

ПС35/10кВ – 1шт. (п.Чалганы)

Отпуск в сеть: эл.энергии – 3996 МВт*ч, мощность 0,571 МВт;

Отпуск из сети (полезный отпуск): эл.энергии – 3845 МВт*ч, мощность 0,549МВт

1.7. Транспортные средства: Автобуровая ISUZU ELF; ВАЗ 21074; КАМАЗ 43101 с полуприцепом ОДАЗ 9370; МАЗ-5537 КС-3577 (кран); ГАЗ 3308 (аварийная служба); ЗИЛ-130 АГП-183 (вышка); КАМАЗ 551110.

2.Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон 261-ФЗ от 23.11, 2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон 384-Ф3 от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Распоряжение Правительства РФ от 13 Л 1.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 04.07.2006г. № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010г. N 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования»;

- Действующие СНиПы и прочие правила по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования.

3. Цель оказания услуг:

- получение объективных данных об объеме используемых топливно-энергетических ресурсов на объектах обследования;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка энергетического паспорта;

- разработка программ с указанием технических, организационных и экономических мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективности работы основных энергосистем, проведение их стоимостной оценки.

4. Этапы оказания услуг:

4.1.Энергетическое обследование проводится поэтапно, при этом этапы работ формируются в последовательности, обеспечивающей  возможность выполнения очередного этапа на основании результатов предыдущего этапа.

4.2. Энергетическое обследование должно проводиться по следующим этапам:

- документальное обследование;

- инструментальное обследование;

- анализ эффективности использования ТЭР;

- разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- оформление, согласование и утверждение отчетной документации,  включающей в себя научно-технический отчет,

энергетический паспорт и разработанную программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов.

4.3. На этапе документального обследования должны быть выполнены следующие работы:

- сбор общих сведений об объектах энергетического обследования и информации по объемам электро-, тепло- и водопотребления объектов;

- сбор информации о действующих нормах потребления энергоресурсов;

- сбор отчетной документации по учету, нормированию, выработке и потреблению энергоресурсов.

4.4. На этапе инструментального обследования должны быть выполнены следующие работы:

- проведение измерений необходимых для анализа энергетического состояния объектов;

- обследование воздушных линий электропередачи с разделением по напряжению.

- технические обследования зданий и сооружений;

- обработка результатов измерений;

- составление фактических энергобалансов по всем видам потребляемых ТЭР в табличной и (или) графической формах.

4.5. На этапе анализа эффективности использования ТЭР должны быть выполнены следующие работы:

- анализ состава основного и вспомогательного оборудования систем энергопотребления объектов и режимов их работы;

- анализ фактических схем учета ТЭР, мест установки средств учета ТЭР и их характеристик;

- анализ схем энергоснабжения и энергопотребления объектов;

- анализ договорных условий на теплоснабжение, водоснабжение;

- анализ фактического потребления ТЭР за 5 (пять) предшествующих лет;

- анализ нормативных и фактических показателей энергоэффективности;

- анализ причин нерационального использования (сверхнормативного потребления) ТЭР и определение резервов их

экономии;

- оценка эффективности функционирования тепловых пунктов;

- оценка эффективности функционирования системы электроснабжения.

4.6. На этапе разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должны быть выполнены следующие работы:

- разработка программы по проведению мероприятий, осуществление которых технически возможно на обследуемых объектах;

- технико – экономическое обоснование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на объектах;

- ранжирование указанных мероприятий по срокам реализации, затратам (стоимости), окупаемости и очередности внедрения;

- разработка на основе технико-экономического анализа комплексных мероприятий по повышению надежности, безопасности и эффективности работы основных энергосистем;

- разработка программы по проведению мероприятий, осуществление которых потребует заключения энергосервисных договоров, дополнительных проработок (проектных работ) или привлечения значительных инвестиций;

- предоставление заказчику имеющихся у энергоаудитора сведений о путях реализации разработанных  мероприятий собственными силами, силами членов саморегулируемой организации или иных партнеров.

4.7. На этапе оформления, согласования и утверждения отчетной документации должны быть выполнены работы в соответствии с разделом 4 настоящего Технического задания.

5. Основные требования к отчетной документации.

5.1.В результате выполнения работ должен быть произведен анализ эффективности работы систем энергоснабжения зданий, разработаны энергетические паспорта объектов и программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5.2.На этапе оформления, согласования и утверждения отчетной документации должно быть выполнено следующее:

- оформление отчетной технической документации о проведенном энергетическом обследовании, включающей в себя научно - технический отчет об энергетическом обследовании по каждому объекту и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов на каждый объект;

- согласование отчетной научно-технической документации с Заказчиком. При этом согласование энергетического паспорта является обязательным и служит подтверждением возможности и целесообразности внедрения разработанных энергоаудитором энергосберегающих мероприятий в обследованной организации.

5.3.Правила оформления и структура энергетического паспорта:

- энергетический паспорт разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями к энергетическому паспорту, утвержденными Минэнерго России  (Приказ от «19» апреля 2010 г. №182);

- на титульном листе энергетического паспорта делается отметка о его согласовании в саморегулируемой организации, заверенная печатью организации и подписью уполномоченного должностного лица организации;

- согласование энергетического паспорта в саморегулируемой организации осуществляется на основании положительного экспертного заключения специализированной комиссии, созданной саморегулируемой организацией.

5.4.В энергетическом паспорте отражаются (структура паспорта):

- общие сведения об организации;

- сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- сведения о составе оборудования и технические данные потребителей энергоресурсов;

- общее потребление энергоносителей по каждому виду;

- расчетно-нормативное потребление энергоносителей;

- технические данные применяемых приборов учета, сроки их проверки;

- удельные расходы энергоресурсов;

- балансы потребления энергоресурсов;

- сведения о показателях энергетической эффективности;

- сведения о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении.

Результаты выполнения работ должны позволить Заказчику оценить эффективность мероприятий, направленных на снижение энергопотребления зданий, их стоимость, срок окупаемости и разработать стратегию финансирования этих мероприятий.

Форма представления технической документации, предъявляемой по окончании выполнения работ - в электронном виде и на бумажном носителе.

Отчеты по результатам энергетического обследования с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования - 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на оптическом диске или ином цифровом носителе информации.

Энергетический паспорт объектов - 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на оптическом диске или ином цифровом носителе информации.

6.Требование к организации - энергоаудитору.

Деятельность по проведению энергетических обследований вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (СРО) согласно требованиям №261-ФЗ и Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых  организациях».